## Slide 1: Practical eye-tracking Jozef Tvarožek
(know how) 3. 3. 2015 PeWe.UX

## Slide 2: Prečo eye-tracking?

## Slide 3: Ostrosť a rozsah vnímania
Informácie (väčšinou) získavame počas fixácií
  Trvajú 100ms až 600ms, mozog spracúva vizuálnu informáciu z očí, frekvencia fixácií < 3 Hz.
  Medzi fixáciami pohľad rýchlo preskočí (sakády) a nie sme schopní vnímať obraz
Fixácia
ostrosť vnímania

## Slide 4: Typické dĺžky fixácií počas čítania
Pri čítaní textu 200-250ms
Priemerné sakády 7-9 písmen

## Slide 5: Štúdia: sakády 2°~30ms, fixácie~300ms
Tobii TX300 – 300 Hz snímanie
Tobii X2-60 – 60 Hz snímanie
1 dátový bod/sakáda, 18 bodov/fixácia
10 záznamov/sakáda, 100 bodov/fixácia

## Slide 6: Klasifikácia raw data do fixácií

## Slide 7: Presnosť snímania
Osvetlenie
Vzdialenosť od snímača
  optimum 65cm

## Slide 8: Presnosť snímania
Prekážky pri snímaní očí:
  Škrabance, tvar, šmuhy, špina
  Privreté oči
  Maskara

## Slide 9: Čo s nazbieranými dátami?

## Slide 10: Rôzne typy čítania
Zbežné prejdenie (skimming)
Čítanie (reading)

## Slide 11: Metódy

## Slide 12
príťažlivosť zaujímavosť
výkon
všimnuteľnosť
záujem
emocionálne vzrušenie
duševná záťaž
kognitívne spracovanie
nájditeľnosť cieľa
rozpoznateľnosť cieľa
polomer zreničky
polomer zreničky
priemerná doba fixácie
% participantov, ktorí si všimli AOI,
počet fixácií pred prvou fixáciou na AOI,
čas do prvej fixácie na AOI
počet fixácií na AOI, celkový čas návštev na AOI, % čas stráveného na AOI
čas do prvej fixácie na AOI, počet fixácií pre prvou fixáciou na AOI,
dĺžka trajektórie oka pred AOI
čas od prvej fixácie do kliku na AOI, počet návštev pred kliknutím na AOI,
počet fixácií po nájdení AOI

## Slide 13: Ako to v praxi vyzerá?

## Slide 14: Príklad webovej štúdie

## Slide 15: Ako pripraviť stimulus?
Chyba merania ~0.5°
1° pri 65 cm ~46px, cca 1,2cm na TX300.

## Slide 17: Úloha
Neutrálna voči skupinám
Mala by byť zaujímavá
Príbeh

## Slide 18: Areas of Interest
AOI sa môžu (!) prekrývať
Metriky: Fixácie vs. Návštevy
Pri porovnaní dvoch AOI zvážiť normalizáciu metriky podľa plochy

## Slide 19: Testovanie mobilných zariadení

## Slide 20: Happy eye-tracking!
Thanks to: Tommy Strandvall