## Slide 1: Analýza dát zo sledovania pohľadu
Robo Móro
16.11.2017

## Slide 3: Predpokladajme, že dáta už máme nazbierané... V akom sú tvare?
V prípade Tobii Studia (viď manuál)
  Zaznamenané udalosti (stlačenia tlačidla myši, klávesov, zobrazenie stimulu, inštrukcií a pod.)
  Eye tracking dáta a validačné kódy (veľkosť zreničky, vzdialenosť od monitora/eye trackera, ...)
  Gaze tracking dáta („surové“ X, Y súradnice pohľadu)
  Gaze event dáta a AOI aktivita (súradnice fixácií, dĺžka fixácie, relatívny/absolútny sakádický uhol, AOI hit)
V prípade GazeHooku podobne

## Slide 4: Nepodceňte základný sanity check
Vyradiť nahrávku/participanta, ak málo dátových vzoriek zo sledovania pohľadu pri nahrávke
Vyradiť participanta, ak ide o outliera
  Nedodržal/nepochopil inštrukcie
  Napr. príliš krátke/dlhé nahrávky
  Pozor, môže signalizovať niečo iné, napr. problémy použiteľnosti!

## Slide 5: Aké presné sú vaše merania?

## Slide 6: Zaraďte do vašich testov validáciu kalibrácie!

## Slide 7: Validácia kalibrácie: Presnosť a korekcia
Môžeme vypočítať vlastný odhad úspešnosti a presnosti (accuracy a precision)
Korekcia nameraných dát pomocou metódy najmenších štvorcov

## Slide 8: Aký algoritmus ste použili na výpočet fixácií? S akými hodnotami parametrov?
Tobii Studio: defaultne I-VT (velocity threshold) algoritmus
  Pre hodnoty parametrov a ich význam konzultujte dokumentáciu
Alternatívne implementácie I-VT filtra
  GazeHook
  Kód od Andrewa Duchowského (PeWe úložisko)

## Slide 9: Spracovanie údajov zo sledovania pohľadu [Goldberg-Helfman2014]
Surové dáta (x, y) -> Fixácie a sakády
Prieskumná analýza (vizualizácia)
  Teplotné mapy (heatmap)
  Grafy sekvencií pohľadu (gaze plot)
Segmentácia stimulu (webovej stránky) na oblasti záujmu (AOIs)
  Manuálna vs. automatická (pre web: VIPS, BOM)
Počítanie metrík nad oblasťami záujmu/stimulom
  Fixácie (počet), sakády (amplitúda), sekvencie pohľadu (hustota, smer), pohľad (prezretý priestor)
  Celkom dobrý prehľad v [Ehmke-Wilson2007]
  Knižnica EMDAT – nabudúce
Analýza sekvencií pohľadu
AAABC
B
C
A

## Slide 10: Spoznajte (vizualizujte si) vaše dáta

## Slide 11: Iné typy vizualizácií [Blascheck2017]

## Slide 12: Sekvencie pohľadu
Väčšinou ako postupnosť fixácií nad oblasťami záujmu
  BDCE
  Tá istá oblasť môže nasledovať viackrát za sebou (BDCCCD)
  Môže zahŕňať dĺžku jednotlivých fixácií (B150D300C250E70)
Alternatívne kódovanie [Goldberg-Helfman2010]
  Sakádické uhly (absolútne vs. relatívne) – smer „cestovania“ pohľadu
  Sakádické vzdialenosti – môže odhaliť „hustejšie“ oblasti rozhrania

## Slide 13: Analýza sekvencií pohľadu [Eraslan-Yesilada-Harper2016]
Počítanie podobnosti dvojíc sekvencií pohľadu
Počítanie pravdepodobností prechodov
Detekcia vzorov
Identifikácia spoločnej sekvencie pohľadu

## Slide 14: Porovnávanie dvojíc sekvencií pohľadu [Anderson2015]
Najčastejšie String-Edit Distance (Levenshteinova vzdialenosť)
Problémy
  Rôzna dĺžka sekvencií
  Narúšajúce tokeny
  Vzájomná poloha (vzdialenosť) oblastí záujmu
  Škálovanie (porovnávanie každý s každým)
Iné prístupy
  String-Edit so substitučnou maticou [Takeuchi-Habuchi2007]
    Zohľadňuje vzdialenosť AOI (Euklidova vs. Manhattan)
  ScanMatch [Cristino2010]
    obmedzenie na grid, zohľadňuje aj dĺžku fixácií
  Dotplot [Goldberg-Helfman2010]
  RQA (Recurrence Quantification Analysis) [Anderson2013]
  …

## Slide 15: Počítanie pravdepodobností prechodov
Markovovské modely
  Matica prechodov (1. rád)
  Násobenie matice (2., ... rád)
Entropia ako spôsob porovnávania matíc prechodov [Krejtz-et-al2015]

## Slide 16: Detekcia vzorov
Hľadanie spoločných podreťazcov
  Problém „napasovania“ sekvencií
eyePatterns
Sequential Pattern Mining (SPAM)
  Dá sa nastaviť minimálny support (v koľkých percentách sekvencií sa minimálne musí nachádzať identifikovaný vzor)
T-pattern detection
  Zohľadňuje aj dĺžku fixácií
  Teraz už komerčný produkt

## Slide 17: Identifikácia spoločnej sekvencie pohľadu
Snaha nájsť jednu sekvenciu, ktorá sa čo najviac podobá na všetky individuálne sekvencie pohľadu (v danej skupine používateľov)
Využitie
  Porovnávanie
    Skupín používateľov (expert vs. nováčik, podľa pohlavia, typu osobnosti, ...)
    Úloh
  Identifikácia dôležitých elementov stránky a postupnosti interakcie
    Pomôcka pri redizajne stránky (napr. aj so zohľadnením špeciálnych potrieb, resp. rozdielnych zariadení)

## Slide 18: Vlastnosti ideálneho algoritmu na identifikáciu spoločnej sekvencie pohľadu [Eraslan-Yesilada-Harper2016]
Minimalizuje celkovú chybu (rozdiel oproti individuálnym sekvenciám)
Zahŕňa vizuálne elementy navštívené všetkými/väčšinou používateľov
Dodržiava poradie
  Elementy, ktoré boli navštívené väčšinou používateľov ako prvé, by mali byť prvé aj v spoločnej sekvencii
Robustný na malé odchýlky (narúšajúce tokeny)
Zohľadňuje dĺžku fixácií
Ďalšie?

## Slide 19: Porovnanie algoritmov na identifikáciu spoločnej sekvencie pohľadu [Eraslan-Yesilada-Harper2016b]
STA, eMine, eyePatterns, DotPlot, SPAM
Dostupný dataset:
  http://iam-data.cs.manchester.ac.uk/data files/18
Zisťovali, či
  Objavia predpokladané vzory (dané úlohou) – sanity check
  Všetky zdieľané elementy budú vo výslednej sekvencii
  Podobnosť voči individuálnym sekvenciám
Najlepší STA, na druhom mieste SPAM

## Slide 20: Archivácia a zdieľanie dát
Pridané pokyny na stránke: https://www.pewe.sk/uxi/zivotny-cyklus-studie-v-ux-labe/

## Slide 21: Zdroje
Prezentácie a kód od Andrewa Dochowského
  /resources/Presentations/Duchowski2016-02/*
  /resources/Presentations/ethz-winter-school2016-eye-tracking.zip
  https://www.youtube.com/watch?v=0ZwyPTFABi4
Knihy v úložisku
  A. Duchowski (2007). Eye Tracking Methodology: Theory and Practice.
    /resources/BooksTutorialsManuals/usability/ Eye+Tracking+Methodology-Duchowski.pdf
  K. Holmqvist et al. (2011). Eye Tracking: A comprehensive guide to methods and measures
    /resources/BooksTutorialsManuals/usability/ eye_tracking_comprehensive_guide.pdf

## Slide 22: Zdroje
Anderson, N.C., Bischof, W.F., Laidlaw, K.E.W., Risko, E.F. & Kingstone, A., 2013. Recurrence quantification analysis of eye movements. Behavior Research Methods, 45(3), pp.842–856.
Anderson, N.C., Anderson, F., Kingstone, A. & Bischof, W.F., 2015. A comparison of scanpath comparison methods. Behavior research methods, 47(4), pp.1377–92.
Blascheck, T., Kurzhals, K., Raschke, M., Burch, M., Weiskopf, D. & Ertl, T., 2017. Visualization of Eye Tracking Data: A Taxonomy and Survey. Computer Graphics Forum, 0(0), pp.1–25.
Cristino, F., Mathôt, S., Theeuwes, J. & Gilchrist, I.D., 2010. ScanMatch: a novel method for comparing fixation sequences. Behavior research methods, 42(3), pp.692–700.
Ehmke, C. & Wilson, S., 2007. Identifying web usability problems from eye-tracking data. In Proceedings of the 21st British HCI Group Annual Conference on People and Computers: HCI...but not as we know it - Volume 1 - BSC-HCI 2007. Swindon, UK: BCS Learning & Development Ltd., pp. 119–128.
Eraslan, S., Yesilada, Y. & Harper, S., 2016. Eye Tracking Scanpath Analysis Techniques on Web Pages: A Survey , Evaluation and Comparison. Journal of Eye Movement Research, 9(1), pp.1–19.
Eraslan, S., Yesilada, Y. & Harper, S., 2016b. Scanpath Trend Analysis on Web Pages: Clustering Eye Tracking Scanpaths. ACM Transactions on the Web, 10(4), pp.1–35.
Goldberg, J.H. & Helfman, J.I., 2010. Scanpath clustering and aggregation. In Proceedings of the 2010 Symposium on Eye-Tracking Research & Applications - ETRA ’10. p. 227.
Goldberg, J.H. & Helfman, J.I., 2014. Eye Tracking on Visualizations: Progressive Extraction of Scanning Strategies. In Handbook of Human Centric Visualization. pp. 337–372.
Krejtz, K. et al., 2015. Gaze Transition Entropy. ACM Transactions on Applied Perception, 13(1).
Takeuchi, H. & Habuchi, Y., 2007. A quantitative method for analyzing scan path data obtained by eye tracker. In Proceedings of the 2007 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining, CIDM 2007. pp. 283–286.