## Slide 1: Kvalita meraní pohľadu a jej vplyv na metriky
Jakub Šimko
jakub.simko@stuba.sk

## Slide 2
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2168563

## Slide 3: Nepresnosti meraní zamávajú s metrikami, na ktorých stoja vaše metódy
Hlavná myšlienka:

## Slide 4: V našom výskume spravidla...
Týmto sa radi zaoberáme
Surové dáta
Fixácie & Sakády
Metriky
Črty (features)
Modely & metódy
Ale čo keď je tu neporiadok?

## Slide 5: Pozorujete rozdiely medzi používateľmi?
... môže ísť o dôsledok nepresných meraní
Používatelia...
... majú odlišnú anatómiu
... odlišnú fyziológiu
... sa môžu rôzne posadiť
Okrem toho môžete mať medzi stanicami technické rozdiely, o ktorých neviete

## Slide 6: Dve metriky kvality sledovania pohľadu: accuracy a precision

## Slide 7: Obrázky prevzaté z (Duchowski, 2016)
Validácia kalibrácie umožní vyrátať accuracy a precision, ale aj preveriť fixačný filter

## Slide 8: Príklad 1: vplyv accuracy na metriku dwell time
AOI rôznych veľkostí a pozícií
Malé medzery medzi AOI

## Slide 9: Príklad 2: vplyv precision na metriky fixation count a fixation duration
Zrada je v použitom fixačnom filtri

## Slide 10: Dáta môžem namerať nepresne, ale môžem ich rovno aj stratiť
Poznámka: Hovoríme o zlyhaniach merania, nie o žmurknutiach či pohľade mimo obrazovky

## Slide 11: Príklad 3: vplyv straty dát na metriky fixation count a fixation duration

## Slide 12: Čo teda v praxi robiť? Skúšky správnosti (sanity checks)
Manuálne pozerajte dáta – dávajú zmysel?
Používajte validáciu kalibrácie ...a reportujte accuracy a precision
Ak môžete predíďte nepresnostiam vhodným návrhom experimentu ... napr. AOI od seba
Počítajte si fixácie sami ...a hrajte sa s nastaveniami filtrov

## Slide 13
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2168563