## Slide 1: Infraštruktúra pre skupinové štúdie so sledovaním pohľadu
Martin Konôpka

## Slide 2: Experimenty so sledovaním pohľadu
Pripravenie počítačov pre experiment
Spustenie experimentu a nahrávanie sedenia
  Vykonanie úloh, nasledovanie inštrukcií
  Záznam dát: pohľad, myš, klávesnica, obrazovka
Zber dát po experimente
Integrácia vlastných nástrojov
Tobii Studio, iMotions

## Slide 3: Experiment
Postupnosť úloh – „prezentácia“ stimulov
Každý krok
  Akcia – čo sa má zobraziť alebo vykonať
  Ukončenie – časový limit, stlačenie klávesy, externá udalosť
Tutoriál
Privítanie
Osnova
Tutoriál
Kalibrácia
Validácia
Úloha
Dotazník
Validácia
Dotazník
Dotazník

## Slide 4: Experiment
Rozdelenie podľa potreby nahrávať dáta
Časová os – 3 časti + zvlášť privítanie (úvod)
  Pred nahrávaním – kalibrácia, inštrukcie, dotazník
  Počas nahrávania – inštrukcie, desktop, program, (obrázok)
  Po nahrávaní – inštrukcie, dotazník, fixačný filter
Tutoriál
Privítanie
Osnova
Tutoriál
Kalibrácia
Validácia
Úloha
Dotazník
Validácia
Dotazník
Dotazník
Nahrávanie dát
Pred nahrávaním

## Slide 5: UXC
Spustenie nahrávania
  Lokálne, UXR, Web API
  Surové dáta, bez analytických nástrojov
Ovládanie cez GUI, REST API, (UXR)
Podporované zariadenia:
  Tobii eye tracker + simulátor
  Klávesnica, myš, obrazovka, kamera
  Externé udalosti cez API
https://github.com/uxifiit/uxc

## Slide 6: Zariadenia
ET – Eye Tracker – Tobii X2-60, Tobii TX300
SC – Obrazovka – UScreenCapture (Ffmpeg)
  10 FPS
  mp4
WCV – Webkamera – FFmpeg
WCA – Mikrofón – zvlášť od obrazu
EXTEV – External Events
KB – klávesnica, ME – myš

## Slide 7: UXR
Registrácia – schválenie účtu @stuba.sk
Založenie projektu
  Názov, popis
  Definícia nahrávania
Naplánovanie nahrávania
Stiahnutie dát
Sledovanie uzlov
http://uxlab.fiit.stuba.sk/uxr

## Slide 8: Spôsob použitia – lokálne
Testovanie experimentu
Bez auto-uploadu do UXR

## Slide 9: Spôsob použitia – vzdialene

## Slide 10: Spôsob použitia – z externej aplikácie
Špecifický prípad
Externá aplikácia pošle definíciu nahrávania do UXC

## Slide 11: Ako si pripravím experiment
https://github.com/uxifiit/UXC/wiki/Session-Recording-Definition
Eye tracker – kalibrácia, animácia pre validáciu dát
Inštrukcie, obrázok
Dotazník
Spustenie programu
Zobrazenie webovej stránky*

## Slide 12: Lokálne API
https://github.com/uxifiit/UXC/wiki/API-Reference
Odosielanie vlastných dát – External Events
Ovládanie nahrávania – spustenie, vloženie krokov, pokračovanie ďalej
Prístup k „settings“ – zápis, čítanie
Čítanie eye tracking dát počas nahrávania

## Slide 13: Čo potom?
Surové dáta, bez fixácií
Bez vizualizácií vo videu, bez analytického nástroja, bez AOI
Spracovanie priebehu session, čo sa dialo
Opravenie eye tracking dát
  https://github.com/uxifiit/UXC/wiki/Devices-and-Recording-Data#recording-data
  UXC.Utils/GazeDataTimestampCorrection https://github.com/uxifiit/UXC.Utils

## Slide 14: Formát eye tracking dát
2 časové pečiatky pre surové eye tracking dáta
TrackerTicks – čas daný SDK eye trackera
  Mikrosekundy
Timestamp – čas, kedy UXC prijalo dáta z eye trackera
  DateTime
Viac vzoriek rovnaký Timestamp, ale iný TrackerTicks

## Slide 15: Fixačný filter
https://github.com/uxifiit/UXI.GazeToolkit
i-vt.exe --timestamp-format date --timestamp-field Timestamp --fillin --fillin-max-gap 75 --select Average --denoise --denoise-alpha 0.3 --frequency 60 --threshold 30 --merge --merge-max-gap 75 --merge-max-angle 0.5 --discard --discard-min-duration 60 -o [ET_fixations.json] [ET_data.json]

## Slide 16: Priradenie eye tracking dát stimulom
Podľa session.json vieme, ktorý stimul bol kedy zobrazený
Prípadne podľa externých udalostí, ktoré si pošleme
Rozdelenie nahrávky na stimuly
Vlastné spracovanie fixácii nad stimulmi

## Slide 17: Ako rozbehať UXC u seba
Visual Studio 2015/2017 alebo Visual Studio Build Tools
git clone http://github.com/uxifiit/uxc
Build projektu (pre návod pokračujte ďalej)
Pre screencast nainštalovať: UScreenCapture (x86 verzia)
Povolenie portu 55555 – potrebné iba pre lokálne služby UXC
  https://github.com/uxifiit/UXC/wiki/Firewall-Setup
Spustiť
  <path to repository directory>/src/apps/UXC/bin/Release/UXC.exe

## Slide 18: Build UXC projektu
Stiahnuť NuGet package manager (napr. recommended latest v4.9.3)
Rozbaliť a nastaviť cestu do premenných prostredia
  Vytvoriť novú premennú, nie do PATH (obrázkový návod viď. ďalej)
  Názov: nuget
  Cesta: <path to nuget directory>\nuget.exe
  Overiť cez cmd:
    %nuget%
    alebo: echo “%nuget%”
Spustiť build skript
  Pre VS2015: build.bat
  Pre VS2017: build.2017.bat