## Slide 1: Analýza dát o pohľade
Robo Móro
UXI@PeWe, 23.10.2019

## Slide 2: Kto z vás už má nejaké dáta?

## Slide 3: V akom tvare sú / budú vaše dáta?
V prípade UXC
  Dáta o sedení, t. j. session (začiatok, koniec, jednotlivé kroky a pod.): https://github.com/uxifiit/UXC/wiki/Session-Data
  Dáta zo zariadení (dáta zo okulografu, externé udalosti, ...): https://github.com/uxifiit/UXC/wiki/Devices-and-Recording-Data
V prípade Tobii Studia
  https://www.tobiipro.com/siteassets/tobii-pro/user-manuals/tobii-pro-studio-user-manual.pdf/?v=3.4.5
  Zaznamenané udalosti (stlačenia tlačidla myši, klávesov, zobrazenie stimulu, inštrukcií a pod.)
  Eye tracking dáta a validačné kódy (veľkosť zreničky, vzdialenosť od monitora/eye trackera, ...)
  Gaze tracking dáta („surové“ X, Y súradnice pohľadu)
  Gaze event dáta a AOI aktivita (súradnice fixácií, dĺžka fixácie, relatívny/absolútny sakádický uhol, AOI hit)

## Slide 4: Nepodceňte základný sanity check. Zvážte vyradenie nahrávky/participanta, ak...
máte málo dátových vzoriek zo sledovania pohľadu pri nahrávke => okulograf nezaznamenal pohľad participanta
participant sa správal zvláštne a nebolo to vyvolané podmienkami experimentu
  Nedodržal/nepochopil inštrukcie
  Napr. príliš krátke/dlhé nahrávky
  Pozor, môže signalizovať niečo iné, napr. problémy použiteľnosti!

## Slide 5: Aké presné sú vaše merania?

## Slide 6: Zaraďte do vašich testov validáciu kalibrácie!

## Slide 7: Validácia kalibrácie: Presnosť a korekcia
Môžeme vypočítať vlastný odhad úspešnosti a presnosti (accuracy a precision)
Korekcia nameraných dát pomocou metódy najmenších štvorcov

## Slide 8: Aký algoritmus ste použili na výpočet fixácií? S akými hodnotami parametrov?
Tobii Studio: defaultne I-VT (velocity threshold) algoritmus
  Pre hodnoty parametrov a ich význam konzultujte dokumentáciu
Alternatívne implementácie I-VT filtra
  UXC/GazeHook
  Kód od Andrewa Duchowského (PeWe úložisko)

## Slide 9: Spracovanie údajov zo sledovania pohľadu [Goldberg-Helfman2014]
Surové dáta (x, y)
Fixácie (x, y, t) a sakády
Segmentácia stimulu (napr. webovej stránky) na oblasti záujmu (AOIs)
Prieskumná analýza (vizualizácia)
Počítanie metrík nad oblasťami záujmu/stimulom
Analýza sekvencií pohľadu
AAABC
B
C
A

## Slide 10: Spoznajte (vizualizujte si) vaše dáta

## Slide 11: Príklad: rôzne štýly čítania, nepresnosti v dátach a pod.

## Slide 12: Iné typy vizualizácií [Blascheck2017]

## Slide 13: Metriky nad oblasťami záujmu/stimulom
Celkom dobrý prehľad v [Ehmke-Wilson2007], resp. v [Holmqvist2011]
  Fixácie (počet, dĺžka, ...),
  Sakády (amplitúda, uhol absolútny relatívny, ...),
  Sekvencie pohľadu, angl. scanpaths (hustota, smer, dĺžka, ...),
  Pohľad, angl. gaze (prezretý priestor, ...)
  Zrenička, angl. pupil (veľkosť, zmena veľkosti, ...)
Knižnica EMDAT v Pythone
  https://github.com/ATUAV/EMDAT

## Slide 14: Sekvencie pohľadu
Väčšinou ako postupnosť fixácií nad oblasťami záujmu
  BDCE
  Tá istá oblasť môže nasledovať viackrát za sebou (BDCCCD)
  Môže zahŕňať dĺžku jednotlivých fixácií (B150D300C250E70)
Alternatívne kódovanie [Goldberg-Helfman2010]
  Sakádické uhly (absolútne vs. relatívne) – smer „cestovania“ pohľadu
  Sakádické vzdialenosti – môže odhaliť „hustejšie“ oblasti rozhrania

## Slide 15: Analýza sekvencií pohľadu [Eraslan-Yesilada-Harper2016]
Počítanie podobnosti dvojíc sekvencií pohľadu
Počítanie pravdepodobností prechodov
Detekcia vzorov
Identifikácia spoločnej sekvencie pohľadu

## Slide 16: Porovnávanie dvojíc sekvencií pohľadu [Anderson2015]
Najčastejšie String-Edit Distance (Levenshteinova vzdialenosť)
Problémy
  Rôzna dĺžka sekvencií
  Narúšajúce tokeny
  Vzájomná poloha (vzdialenosť) oblastí záujmu
  Škálovateľnosť (porovnávanie každý s každým)
Iné prístupy
  String-Edit so substitučnou maticou [Takeuchi-Habuchi2007]
    Zohľadňuje vzdialenosť AOI (Euklidova vs. Manhattan)
  ScanMatch [Cristino2010]
    obmedzenie na grid, zohľadňuje aj dĺžku fixácií
  Dotplot [Goldberg-Helfman2010]
  RQA (Recurrence Quantification Analysis) [Anderson2013]
  …

## Slide 17: Pravdepodobnosti prechodov
Markovovské modely
  Matica prechodov (1. rád)
  Násobenie matice (2., ... rád)
Entropia ako spôsob porovnávania matíc prechodov [Krejtz-et-al2015]

## Slide 18: Detekcia vzorov
Hľadanie spoločných podreťazcov
  Problém „napasovania“ sekvencií
eyePatterns
Sequential Pattern Mining (SPAM)
  Dá sa nastaviť minimálny support (v koľkých percentách sekvencií sa minimálne musí nachádzať identifikovaný vzor)
T-pattern detection
  Zohľadňuje aj dĺžku fixácií
  Teraz už komerčný produkt

## Slide 19: Identifikácia spoločnej sekvencie pohľadu
Snaha nájsť jednu sekvenciu, ktorá sa čo najviac podobá na všetky individuálne sekvencie pohľadu (v danej skupine používateľov)
Využitie na
  porovnávanie
    Skupín používateľov (expert vs. nováčik, podľa pohlavia, typu osobnosti, ...)
    Úloh
  identifikáciu dôležitých elementov stránky a postupnosti interakcie
    Pomôcka pri redizajne stránky (napr. aj so zohľadnením špeciálnych potrieb, resp. rozdielnych zariadení)
Viaceré algoritmy: STA, eMINE + algoritmy na detekciu vzorov (SPAM, eyePatterns, ...)

## Slide 20: Vlastnosti ideálneho algoritmu na identifikáciu spoločnej sekvencie pohľadu [Eraslan-Yesilada-Harper2016]
Minimalizuje celkovú chybu (rozdiel oproti individuálnym sekvenciám)
Zahŕňa vizuálne elementy navštívené všetkými/väčšinou používateľov
Dodržiava poradie
  Elementy, ktoré boli navštívené väčšinou používateľov ako prvé, by mali byť prvé aj v spoločnej sekvencii
Robustný na malé odchýlky (narúšajúce tokeny)
Zohľadňuje dĺžku fixácií

## Slide 21: Porovnanie algoritmov na identifikáciu spoločnej sekvencie pohľadu [Eraslan-Yesilada-Harper2016b]
STA, eMine, eyePatterns, DotPlot, SPAM
Dostupný dataset:
  http://iam-data.cs.manchester.ac.uk/data_files/18
Zisťovali, či
  Objavia predpokladané vzory (dané úlohou) – sanity check
  Všetky zdieľané elementy budú vo výslednej sekvencii
  Podobnosť voči individuálnym sekvenciám
Najlepší STA, na druhom mieste SPAM

## Slide 22: Dostupné nástroje (1/2)
Knižnica EMDAT v Pythone vyvinutá na UBC vo Vancouvri
  Metriky fixácií, sakád a zreničky
  https://github.com/ATUAV/EMDAT
  https://www.pewe.sk/uxi/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/EMDAT-a-Tobii-tutorial.pptx
GazeToolkit od Martina Konôpku v C#
  Aplikácia fixačného filtra, vyhladzovanie dát
  https://github.com/uxifiit/GazeToolkit
scanpatterns knižnica v R
  Implementácia rôznych vzdialenostných metrík na porovnávanie sekvencií pohľadu
  https://github.com/fidadoma/scanpatterns

## Slide 23: Dostupné nástroje (2/2)
RQA knižnica v Pythone
  http://geovis.cis.rit.edu/dataProcessing.html
  http://geovis.cis.rit.edu/recurrenceEventDetection/code/RIT-CIS-MVRL_TommyPKeane_RecurrenceReoccurrenceViewer_2014-03-27.zip
ScanpathEvaluator v Pythone [BP, Michal Melúch]
  Jednoduchý webový nástroj na vizualizáciu sekvencií pohľadu a analýzu spoločnej sekvencie
  Implementácie viacerých voľne dostupných algoritmov: STA, eMine, SPAM
  https://github.com/baxxos/Scanpath-Evaluator
Scikit-gaze knižnica v Pythone [BP, Michal Zajíc]
  Integruje rôzne algoritmy na analýzu pohľadu, možnosť rozšírenia o ďalšie
  https://github.com/zuhi6/scikit-gaze

## Slide 24: Aké nástroje používate vy?

## Slide 25: Zdroje
Prezentácie a kód od Andrewa Dochowského
  /resources/Presentations/Duchowski2016-02/*
  /resources/Presentations/ethz-winter-school2016-eye-tracking.zip
  https://www.youtube.com/watch?v=0ZwyPTFABi4
Knihy v úložisku
  A. Duchowski (2007). Eye Tracking Methodology: Theory and Practice.
    /resources/BooksTutorialsManuals/usability/ Eye+Tracking+Methodology-Duchowski.pdf
  K. Holmqvist et al. (2011). Eye Tracking: A comprehensive guide to methods and measures
    /resources/BooksTutorialsManuals/usability/ eye_tracking_comprehensive_guide.pdf

## Slide 26: Kniha Eye Tracking: A comprehensive guide to methods and measures dostupná aj v knižnici!

## Slide 27: Kde hľadať výskumné články o sledovaní pohľadu?
Journal of Eye Movement Research
  https://bop.unibe.ch/index.php/JEMR
ETRA - ACM Symposium on Eye Tracking Research and Applications
  http://etra.acm.org/
Ďalšie relevantné časopisy a konferencie
  UMAP, IUI, CHI, ...
  UMUAI, ACM Trans. on Interactive Intelligent Systems, ACM Trans. on Applied Perception, ACM Trans. on the Web, ...

## Slide 28: Zdroje
Anderson, N.C., Bischof, W.F., Laidlaw, K.E.W., Risko, E.F. & Kingstone, A., 2013. Recurrence quantification analysis of eye movements. Behavior Research Methods, 45(3), pp.842–856.
Anderson, N.C., Anderson, F., Kingstone, A. & Bischof, W.F., 2015. A comparison of scanpath comparison methods. Behavior research methods, 47(4), pp.1377–92.
Blascheck, T., Kurzhals, K., Raschke, M., Burch, M., Weiskopf, D. & Ertl, T., 2017. Visualization of Eye Tracking Data: A Taxonomy and Survey. Computer Graphics Forum, 0(0), pp.1–25.
Cristino, F., Mathôt, S., Theeuwes, J. & Gilchrist, I.D., 2010. ScanMatch: a novel method for comparing fixation sequences. Behavior research methods, 42(3), pp.692–700.
Ehmke, C. & Wilson, S., 2007. Identifying web usability problems from eye-tracking data. In Proceedings of the 21st British HCI Group Annual Conference on People and Computers: HCI...but not as we know it - Volume 1 - BSC-HCI 2007. Swindon, UK: BCS Learning & Development Ltd., pp. 119–128.
Eraslan, S., Yesilada, Y. & Harper, S., 2016. Eye Tracking Scanpath Analysis Techniques on Web Pages: A Survey , Evaluation and Comparison. Journal of Eye Movement Research, 9(1), pp.1–19.
Eraslan, S., Yesilada, Y. & Harper, S., 2016b. Scanpath Trend Analysis on Web Pages: Clustering Eye Tracking Scanpaths. ACM Transactions on the Web, 10(4), pp.1–35.
Goldberg, J.H. & Helfman, J.I., 2010. Scanpath clustering and aggregation. In Proceedings of the 2010 Symposium on Eye-Tracking Research & Applications - ETRA ’10. p. 227.
Goldberg, J.H. & Helfman, J.I., 2014. Eye Tracking on Visualizations: Progressive Extraction of Scanning Strategies. In Handbook of Human Centric Visualization. pp. 337–372.
K. Holmqvist et al. (2011). Eye Tracking: A comprehensive guide to methods and measures
Krejtz, K. et al., 2015. Gaze Transition Entropy. ACM Transactions on Applied Perception, 13(1).
Takeuchi, H. & Habuchi, Y., 2007. A quantitative method for analyzing scan path data obtained by eye tracker. In Proceedings of the 2007 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining, CIDM 2007. pp. 283–286.

## Slide 29: Nabudúce...
Pripravte si, prosím, pár viet (1 slajd), čo riešite v rámci vašej bakalárky alebo diplomovky.
Call for presentations
  Návrh experimentu, metódy, vyhodnotenie (výsledky), ...
  Zaujímavý výskumný článok, kniha, online zdroj, ...